ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПО ТУ

32.50.50-001-26528997-2019

1.Назначение изделия

Жгут предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов нижних и верхних конечностей. Жгут кровоостанавливающий - одноразовое изделие, выпускается в нестерильном виде.

Область применения: оказание первой помощи.

2.Комплектность.

В комплект поставки жгута входят изделие, упаковка и эксплуатационный документ,   в соответствии с таблицей .

Таблица

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Жгут кровоостанавливающий одноразовый по ТУ 32.50.50-001-26528997-2019 одного артикула | 1шт |
| Инструкция по применению | 1шт |
| Упаковка потребительская - пакет из полиэтиленовой пленки | 1шт |

3. Устройство жгута

Жгут состоит из:

1. основной тканой ленты,

2. полимерной пряжки,

3. закрутки,

4. фиксирующей тканой ленты.

4. Принцип действия

Жгут фиксируется на конечности с помощью пряжки, далее с помощью перемещения закрутки производится закручивание ленты жгута до полной остановки кровотечения. После достижения необходимого для остановки кровотечения усилия закрутка  закрепляется фиксирующей лентой.

5. Побочные действия

Неправильное использование жгута может привести к следующим осложнениям:

1)	Чрезмерное затягивание жгута может вызвать сдавливание мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича конечности.

2)	Слабо наложенный жгут не останавливает артериальное кровотечение и создает условия для венозного застоя и усиления кровотечения.

3)	Наложение жгута на среднюю треть плеча может привести к травмированию лучевого нерва.

6.  Подготовка жгута к использованию:

- Извлечь жгут из упаковки, расправить;

- Визуально проверить целостность жгута.

- Внимательно прочитать руководство по эксплуатации;

7. Использование изделия

8. Техническое обслуживание

В техническом  обслуживание не нуждается.